山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿

采矿权出让收益评估报告

儒林矿评字［2020］第170号

山西儒林资产评估事务所有限公司

二○二○年九月二十八日

《评估报告》使用范围声明

本评估报告是应委托方要求，为本报告所列明之目的而作。本评估报告及其附件仅供委托方实施该评估目的以及呈送有关管理机关检查评估工作之用，不得提供给其他任何部门、单位或个人使用。非为法律、行政法规规定，未经本评估机构书面同意，本评估报告的全部或部分内容均不得公诸于任何公开媒体。本评估报告未经评估单位盖章、未经矿业权评估师签字盖章以及报告的复印件都不具法律效力。

山西儒林资产评估事务所有限公司

二○二○年九月二十八日

# 山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权                 出让收益评估报告摘要

儒林矿评字［2020］第170号

评估对象：山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权

评估委托方及出让机关：忻州市规划和自然资源局

评估机构：山西儒林资产评估事务所有限公司

评估目的：忻州市规划和自然资源局拟公开出让山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益，按照国家矿业权相关法律法规规定，需对该采矿权进行评估。通过评估，为忻州市规划和自然资源局确定采矿权出让收益底价提供参考意见。

评估基准日：2020年8月31日

评估方法：基准价因素调整法

评估范围：为中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告》中“山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿”采矿权的矿区范围及该范围内与采矿权对应的截止评估基准日累计查明的建筑花岗岩（机制砂）矿资源量。

评估主要参数：截止评估基准日累计查明资源量7176万吨。建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益为7176.00万元；地质勘查工作程度调整系数1.00，矿石质量调整系数1.00，资源（可采）储量调整系数0.93，矿产品价格调整系数1.5956，矿体赋存开发条件的调整系数0.90，矿山建设外部条件调整系数0.90，总调整系数1.20。

评估结论：在认真审核委托方提供的评估资料和研究分析评估对象实际情况的基础上，依据规定的评估程序，选择合理的评估方法及其相关参数，经计算：山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权2020年8月31日采矿权出让收益评估值为人民币8611.20万元。

大写：人民币捌仟陆佰壹拾壹万贰仟元整。

评估有关事项说明：

本报告自评估基准日起有效期一年。超过此有效期使用本评估结论造成的一切损失或产生的其他后果，本评估机构不承担任何责任。

本评估报告是应委托方要求，为本报告所列明之目的而作。本评估报告及其附件仅供委托方实施该评估目的以及呈送有关管理机关检查评估工作之用，不得提供给其他任何部门、单位或个人使用。非为法律、行政法规规定，未经本评估机构书面同意，本评估报告的全部或部分内容均不得公诸于任何公开媒体。本评估报告未经评估单位盖章、未经矿业权评估师签字盖章以及报告的复印件都不具法律效力。

重要提示：

以上内容均摘自《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益评估报告》，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读该采矿权评估报告全文。

# 法定代表人：

# 矿业权评估师：

# 矿业权评估师：

山西儒林资产评估事务所有限公司

二○二○年九月二十八日

评估报告目录

一、评估机构	1

二、评估委托方及出让机关	2

三、采矿权概况	2

四、评估目的	2

五、评估对象和范围	2

六、评估基准日	3

七、评估依据	3

八、矿产资源及其开发概况	5

九、评估实施过程	14

十、现场核实考察和市场调查情况	14

十一、评估方法	14

十二、评估参数的确定	16

十三、评估假设	24

十四、评估结论	24

十五、特别事项说明	24

十六、评估报告使用限制	25

十七、矿业权评估报告日	26

十八、评估责任人员	27

# 附表目录

# 附表1、山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益结果计算表；

附件目录

# 附件1、忻州市规划和自然资源局《采矿权出让收益评估同书》（忻自然资矿评合字[ 2020 ]第  号）；

# 附件2、山西儒林资产评估事务所有限公司《营业执照》；

附件3、山西儒林资产评估事务所有限公司《ISO9001质量体系认证》；

附件4、山西儒林资产评估事务所有限公司《探矿权采矿权评估资格证书》；

附件5、山西儒林资产评估事务所有限公司《矿业权评估师资格证书》；

附件6、中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告》；

附件7、忻州市非煤矿资源储量地质报告评审专家组《<山西省忻州市忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告>评审意见书》（忻评审储字[2020]3号）；

附件8、山西儒林资产评估事务所有限公司《矿业权评估机构及评估师承诺书》。

附图目录

附图1、山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区地形地质图；

附图2、山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区资源量估算平面图。

# 山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益评估报告

# 山西儒林资产评估事务所有限公司于2020年9月9日通过竞争谈判的方式，取得“山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿”采矿权出让收益评估项目。受忻州市规划和自然资源局委托（附件1），我公司依据矿业权管理的法律、法规，本着客观、独立、公正、科学的原则，选择适当的采矿权评估方法，对拟公开的山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权进行了评估。评估人员按照必要的评估程序对委托评估项目进行了实地查勘、市场调查与询证，在合理的假设条件下，确定有关经济、技术、管理参数。现将评估项目的基本情况，评估方法及相关参数选择与计算，评估工作全过程和评估结论报告如下：

### 一、评估机构

1、营业执照（统一社会信用代码：91140100MA0JU1AN2F）

名     称：山西儒林资产评估事务所有限公司（附件2）

法定代表人：毋建宁

住     所： 山西省太原市晋源区长风商务区谐园路广鑫大厦六层

经营范围：探矿权采矿权评估；土地评估；房地产估价；单项资产评估、资产组合评估、企业价值评估、其它资产评估、以及相关的咨询业务；国土资源法律法规咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、山西儒林资产评估事务所有限公司通过ISO9001质量体系认证（附件3）。

3、《探矿权采矿权评估资格证书》编号：矿权评资[1999]003号（附件4）。

4、矿业权评估师：卫三保    李宁（附件5）

### 二、评估委托方及出让机关

评估委托方及出让机关为忻州市规划和自然资源局。

### 三、采矿权概况

山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权为新出让采矿权，截止评估基准日未进行过采矿权评估，未缴纳过采矿权出让收益（价款）。

根据“勘查地质报告”P5，该采矿权与各类保护区不重叠。

### 四、评估目的

忻州市规划和自然资源局拟公开出让山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益，按照国家矿业权相关法律法规规定，需对该采矿权进行评估。通过评估，为忻州市规划和自然资源局确定采矿权出让收益底价提供参考意见。

### 五、评估对象和范围

评估对象：山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权。

评估范围：为中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告》中“山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿”采矿权的矿区范围及该范围内与采矿权对应的截止评估基准日累计查明的建筑花岗岩（机制砂）矿资源量。矿山名称：山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿；开采矿种：建筑用花岗岩（机制砂）；开采方式：露天开采；生产规模：400万吨/年；资源储量估算面积：0.420km2；标高：985-1133m；截止评估基准日累计查明资源量7176万吨。

该矿区范围由17个拐点圈定，各拐点坐标（CGCS2000坐标系3度带）如下：

| 拐点编号 | CGCS2000（3°带） |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4248137.152 | 38373235.826 |
| 2 | 4248138.265 | 38373186.496 |
| 3 | 4248581.678 | 38373187.549 |
| 4 | 4248581.238 | 38373337.244 |
| 5 | 4248453.456 | 38373337.987 |
| 6 | 4248309.294 | 38373402.780 |
| 7 | 4248160.276 | 38373404.031 |
| 8 | 4248160.408 | 38373580.551 |
| 9 | 4247988.327 | 38373647.558 |
| 10 | 4247752.186 | 38373868.312 |
| 11 | 4247661.620 | 38373866.415 |
| 12 | 4247660.971 | 38373487.053 |
| 13 | 4247497.971 | 38373487.053 |
| 14 | 4247498.252 | 38373685.952 |
| 15 | 4247265.935 | 38373680.949 |
| 16 | 4247265.593 | 38373524.850 |
| 17 | 4247587.737 | 38373243.336 |

### 六、评估基准日

根据忻州市规划和自然资源局《采矿权出让收益评估合同书》（忻自然资矿评合字[ 2020 ]第4号），评估基准日确定为2020年8月31日。

### 七、评估依据

山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益评估工作以下列法律、法规、规章和有关文件、资料为主要依据：

（一）法律法规依据

1、《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第74号）；

2、《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国主席令第46号）；

3、国务院《矿产资源开采登记管理办法》（中华人民共和国国务院令第241号）；

4、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<矿业权出让制度改革方案>的通知》(厅字[2017]12号)(2017年2月27日）；

5、国务院《关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发[2017]29号）（2017年4月13日）；

6、《财政部 国土资源部关于印发<矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》（财综[2017]35号）（2017年6月29日）；

7、国土资源部《关于印发<矿业权评估管理办法（试行）的通知》（国土资发[2008]174号）；

8、国土资源部《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发[2000]309号）；

9、国土资源部《关于实施<矿业权评估收益途径评估方法修改方案>的公告》（2006年第18号）；

10、国土资源部《关于实施矿业权评估准则的公告》（2008年第6号）；

11、国土资源部《关于<矿业权评估参数确定指导意见>的公告》（2008年第7号）；

12、国家标准《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-2020）；

13、国家标准《固体矿产地质勘查规范总则》（GB／T13908-2020）；

14、国家标准《建筑用砂》（GB／T14684-2011）；

15、中国矿业权评估师协会《中国矿业权评估准则（2016）（征求意见稿）》；

16、山西省财政厅、山西省国土资源厅、中国人民银行太原中心支行《关于印发<矿业权出让收益征收管理实施办法>的通知》(晋财综[2018]25号);

17、山西省国土资源厅《关于公布实施<山西省矿业权出让收益市场基准价的通知>》（晋国土资规[2018]4号）；

18、山西省国土资源厅《关于开展矿业权出让收益评估工作的通知》（晋国土资[2018]617号）；

19、中国矿业权评估师协会《<矿业权出让收益评估应用指南（试行）>的公告》(2017年第3号）；

20、中国矿业权评估师协会《中国矿业权评估准则》（2008年）；

21、中国矿业权评估师协会《矿业权评估参数确定指导意见》（2008年）。

（二）经济行为依据

1、忻州市规划和自然资源局《采矿权出让收益评估同书》（忻自然资矿评合字[ 2020 ]第4号）。

（三）评估参数选取依据

1、中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告》；

2、忻州市非煤矿资源储量地质报告评审专家组《<山西省忻州市忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告>评审意见书》（忻评审储字[2020]3号）。

（四）其他

本公司调查、收集的有关资料。

### 八、矿产资源及其开发概况

（一）矿产资源勘查概况

根据中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队2020年9月提交的《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告》（以下简称“勘查地质报告”）（附件6），将该矿山矿产资源概况简介如下：

- 矿区位置及交通

矿区位于忻府区250°方向、直距15.7km的大沟村一带，行政区划隶属庄磨镇管辖。地理位置（CGC2000坐标系）：东经112°32′56″—112°33′25″，北纬38°21′40″—38°20′57″，中心点地理坐标东经112°33′22″、北纬38°21′38″。矿区东西长约0.15-0.62km，南北宽约0.50-1.31km，面积为0.42km2。

矿区距108国道约13km，距G55豆罗镇高速口距离约19km；交通较为便利。勘查区有简易土路与乡村公路连接，交通尚属便利（交通位置图如下）。

交通位置图

- 自然地理与经济概况

矿区位于云中山南东部，为构造剥蚀性中低山区。区内地势总体为北高南底，地面标高为985-1133m，最大相对高差148m。矿区内原开采采场中为基岩裸露区域。矿区东部、西南部山梁、沟谷内多为黄土覆盖。

矿区属于温带大陆性季风气候，冬无严寒、夏无酷暑，四季分明。全年平均气温在4.3℃～9.2℃之间。年降水量为345mm～588mm。

该区河流属海河流域滹沱河水系牧马河支流。牧马河发源于山西省忻州市忻府区马圈山和山西省太原市阳曲县了城峁山，在本区流经牛尾庄村、三交镇、庄磨镇、忻府区南等地，至定襄县东北留念村汇入滹沱河，牧马河为常年流水，牧马河流域面积751km2，牧马河的最大年平均流量为2.89m3/s，最小年平均流量为 0.085m3/s，多年平均流量为0.93m3/s，一年内最大断流时间为250 天，多年平均断流时间 94 天。矿区范围沟谷分布在矿区西部、南部，平时为干沟，只在雨季有短暂的洪流通过，汇入牧马河。

矿区地震峰值加速度为0.20g，地震设防烈度为Ⅷ度。

该区经济以农业为主，农作物主要种植高粱、玉米、土豆、谷子、豆类等。乡镇企业已有9000多个，主要从事铸造、造纸、建筑、建材、选矿和农副产品等。

该区用电由当地供电部门供给，目前区内未通电。区内浅部水资源较为缺乏，附近村庄人畜吃水靠自来水。供水主要从庄磨镇拉水。

3、	地质勘查工作概况

1972年，山西省地质局编制了忻县幅20万区域地质图。确定了区域地层岩性特征。

2016年，山西省地质调查院编制了忻州市幅5万区域地质图。报告中对该区地层进行了重新划分。

2020年9月，中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队编制了本次评估利用的《山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告》。编制单位进行了地形测量、专项地质测量、力学样、放射性测试、化学全分析、岩矿鉴定、浅钻等工作。该报告经忻州市非煤矿资源储量地质报告评审专家组审查并出具了《<山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告>评审意见书》（忻评审储字[2020]3号）（附件7）。

4、矿区地质

（1）地层

区内出露地层为第四系中更新统。

第四系中更新统离石组：大面积分布于矿区的沟谷中或山脊的阴坡，组成黄土地形中的梁茆表层，岩性为浅黄色粉砂土和砂土，厚度0-10m，与下覆地层呈角度不整合接触。

（2）构造

矿区构造裂隙发育，片麻岩片麻理走向130～210°，倾向北西，倾角一般为8～14°，岩体局部和浅部为风化层，呈碎裂构造，0～0.20m范围内构造面达10条以上，为碎裂构造。

（3）岩浆岩

新太古代五台期盘道底构造混合片麻岩：岩性主要为变质黑云二长片麻岩、变质含石榴白云母二长花岗岩、变质含石英斜长角闪岩。其中黑云二长片麻岩为主要矿层，局部有含石榴白云母二长花岗岩为次矿层，矿体中夹有少量且不连续的含石英斜长角闪岩，厚约0.5-1.0m。为本矿建筑用砂的开采层位。

- 矿体地质

（1）矿体特征

含矿岩性为变质黑云二长片麻岩、变质含石榴白云母二长花岗岩。地表分布有风氧化带，0-0.2m的风氧化带岩石裂隙发育，岩石表面褪色，岩石结构发生明显变化。

矿体赋存于新太古代五台期变质花岗岩中，矿体规模东西长约0.15-0.62km，南北宽约0.50-1.31km。赋存标高1133-985m，片麻理走向130～210°，倾向北西，倾角一般为8～14°。

（2）矿石特征

①矿石结构、构造

变质黑云二长片麻岩：中细鳞片粒粒状变晶结构、糜棱岩化结构，片麻状构造。

变质含石英斜长角闪岩：中细粒柱粒状变晶结构，块状构造、定向构造。

变质含石榴白云母二长花岗岩：中细鳞片粒状结构，块状构造。

其中变质黑云二长片麻岩为区内的主要矿层，含变质石榴白云母二长花岗岩和变质含石英斜长角闪岩为次要矿层。

②矿物成分

变质黑云二长片麻岩主要由黑云母、斜长石、钾长石、石英和副矿物等组成。黑云母：5-6%，斜长石: 30-35%，钾长石：35%±，石英：20-25%，副矿物磷灰石、锆石、不透明矿物少于1%。

变质含石榴白云母二长花岗岩：主要矿物为钾长石、斜长石、石英、白云母、石榴石，副矿物成分为磷灰石、锆石、不透明矿物。钾长石含量40%±，斜长石含量25-30%，石英含量20-25%，白云母含量5-6%，石榴石含量1-2%。

变质含石英斜长角闪岩：主要矿物为角闪岩、斜长石、石英、黑云母副矿物成分为磷灰石、锆石、不透明矿物。角闪石含量50-55%，斜长石含量35-40%，石英含量5-6%，黑云母含量1%。

（3）矿石质量

①矿区内矿体放射性检验结果为0.1-0.2，内、外照射指数均≤1.0。低于工业指标，依据《天然石材产品放射防护分类控制标准》，可适用于室外建筑用砂。

②矿石硫酸盐及硫化物（按SO3质量计）%：为0.0261-0.0326%，平均为0.03%，＜0.5%，属Ⅰ类。

③碎石压碎指标：为7.50-8.06%，均值：7.80，＜10%，品级属Ⅰ类。

④坚固性（质量损失率）指标：0.38-1.30Mpa，最大值：1.30Mpa，＜8.0Mpa，品级属Ⅰ类。

⑤矿体工业指标测试化验结果如下：

云母含量（%）：检验结果0.03，属Ⅰ类（≤1.0）；

轻物质含量（%）：检验结果0.3，符合标准要求（≤1.0）；

氯化物（以氯离子质量计）（%）：检验结果0.00,符合≤1.0（Ⅰ类）规范要求。

⑥矿石体重：根据小体重测试样矿石质量为2.42-2.98t/m3，平均值为2.61t/m3。

（4）矿石化学成分

①变质黑云二长片麻岩

矿物成分主要为斜长石、钾长石、石英为主，石英和长石的硬度都较高，故矿石质量达到了建筑用砂要求。矿石化学平均品位为：Al2O3 13.87- 13.97%,平均为13.92%；SiO2 47.60- 49.60%,平均为48.60 %；TFe2O3 12.44- 12.58%,平均为12.51 %；TiO2 0.677- 0.679%,平均为0.678 %；CaO 10.11- 10.24%,平均为10.18 %；MgO 6.70 %,平均为6.70 %；K2O 0.627- 0.629%,平均为0.628 %；Na2O 2.06- 2.08%,平均为2.07 %；SO3 0.0261%,平均为0.0261%；P2O5 0.087%；烧失量 1.32。

②变质含石榴白云母二长花岗岩

矿物成分主要为斜长石、钾长石、石英为主，石英和长石的硬度都较高，故矿石质量达到了建筑用砂要求。矿石化学平均品位为：Al2O3 13.04- 13.12%,平均为13.08%；SiO2 72.46- 74.24%,平均为73.35 %；TFe2O3 0.156- 0.159%,平均为0.1575 %；TiO2 0.014%；CaO 0.542- 1.36%,平均为0.951 %；MgO 0.082-0.088 %,平均为0.085 %；K2O 8.52-8.60%,平均为8.56 %；Na2O 1.68-1.70%,平均为1.19 %；SO3 0.0261-0.0326%,平均为0.0294%；P2O5 0.034%；烧失量 0.64-1.37。

矿石自然类型；变质黑云二长片麻岩、变质含石榴白云母二长花岗岩；工业类型；建筑石料用建筑用花岗岩（机制砂）；成因类型：岩浆岩变质。

矿区矿石化学性质稳定，抗风化、耐酸碱性能强，该矿花岗岩机制砂品级较好，总体可达到Ⅰ类。

6、矿石加工性能

矿石主要原料中片麻岩约占矿区总量的80%，二长花岗岩占20%。矿石直接传送到破碎机内，经过破碎机三次破碎，一次破碎到50mm。第二次破碎到5～30mm，三次破碎到0.15～4.75mm。制出的建筑用砂，经水洗，筛分出0.15～4.75mm不同颗粒级配的产品。出砂率为70%。根据忻州市忻府区鑫亮建材厂建筑用砂矿筛分测试（颗粒级配表），砂的粒级在0.15～4.75mm，粒级连续性较好，每一个粒级占有一定的百分比。符合机制砂筛选标准规定。

7、开采技术条件

（1）水文地质条件

区内主要含水层为第四系砂砾孔隙含水层组，该含水层富水性弱-中等，单位涌水量0.29L/s•m。矿区地处基岩山区的地下水补给区，无与之沟通的地表水系，大气降水是区内地下水的主要补给来源。大气降雨为矿区的主要充水因素。矿区最低侵蚀基准面标高980m，矿区最低开采标高985m。

矿区属水文地质条件相对简单地区。

（2）工程地质条件

矿体赋存于新太古代五台期变质花岗岩中。矿石为变质含石英斜长角闪岩、变质二长花岗岩等。结构致密坚硬，稳定性较好。岩石抗压强度66.1-80.8Mpa，均值：70Mpa。但由于地表岩层多为风化层，矿体呈块体，向深部矿体愈坚硬。

矿区工程地质条件简单。

（3）环境地质条件

矿区内最高点1133m，最低点985m，相对高差148m，属中低山区。目前无地面塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害现象。矿区附近无大的矿山企业，无生活水源区等重要水体，矿区不在公路、铁路的可视范围内。矿山开采远离居民等重要设施，矿山采掘爆破对周围环境无重大影响，矿山开采可能发生的环境影响来自噪声、粉尘、废弃物等。

采矿结束后，在采场和堆渣场覆土植树种草，采场周围的废弃土地上设置生态防护林，以乔林为主，灌木为辅，在一些坡度大，地势高的地带应以针叶树和灌木为主，防止暴雨季节形成泥石流，恢复生态环境，建设绿色矿山。

矿山环境地质为良好型。

综上所述，矿区水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质条件现状良好，综合评价矿区其他开采技术条件为简单。

7、资源储量

截止2020年9月15日，矿区范围内共探求资源量为7176万t（2749万 m3），全部为推断资源量。详见下表：

| 矿体编号 | 资源量（万立方米）/（万吨） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 保有资源量 | 消耗动用 | 累计 |  |
|  | 推断资源量 | 小计 |  |  |  |
| 全区(机制砂） | 2749（7176） | 2749（7176） | 0 | 2749（7176） | 资源量估算标高 1133—985m |

8、对“勘查地质报告”的评述

（1）“勘查地质报告”由中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队于2020年9月编制。

（2）“勘查地质报告”大致查明了矿体的含矿岩系及其成矿地质条件；大致查明了矿石的物质组成，大致了解了矿石选矿性能，大致查明了矿石的有用、有益组分，大致了解了矿石的有害组分；大致了解了矿区水文地质条件、工程地质与环境地质条件。

（3）“勘查地质报告”资源量估算工业指标选择合理，资源量估算方法选择正确，参数选择基本合理。可作为本次评估的依据。

（4）“勘查地质报告” 于2020年9月经忻州市非煤矿资源储量地质报告评审专家组审查并出具了《<山西省忻州市忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿区勘查地质报告>评审意见书》（忻评审储字[2020]3号）。

（二）矿产资源开发概况

该矿为新出让矿山。根据“勘查地质报告”后附的《山西省忻府区XF2020001建筑石料用灰岩矿区开发利用简报》（以下简称“开发利用简报”），将矿山开发情况介绍如下：

1、资源储量、生产规模及服务年限

该矿区共探求资源量共探求资源量为7176万吨，可采储量6817万吨。

生产规模为400万吨/年，回采率95%，服务年限约17年。

2、产品方案

产品方案为建筑用砂。

3、开采方式

采用露天分台阶开采方式。

4、开采顺序

该矿开采标高为1133-985m。设计以水平台阶式开采全区矿层，设计台阶高度为10m。自上而下划分+1123m 、+1113m 、+1103m、+1093m 、+1083m 、+1073m、+1063m 、+1053m 、+1043m、+1033m 、+1023m 、+1013m、+1003m、+993m 十四个开采台阶， +985m为最终底盘，台阶坡面角55°。采取自上而下、由北向南推进的开采顺序。

5、开采要素

露天采场的最终边坡角为55°

台阶坡面角为60°

露天开采的阶段高度为10m

台阶坡面角为60°

台阶安全平台宽为4.0m

最终底盘最小宽度为40m

6、对“开发利用简报”的评述

（1）“开发利用简报”由中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队于2020年9月编制。

（2）“开发利用简报”对矿山开采进行了初步设计，本次评估将其作为参考依据。

### 九、评估实施过程

山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权出让收益评估工作从2020年9月9日开始至2020年9月28日结束，评估过程如下：

2020年9月9日，本公司通过竞争性谈判取得该项目。接受委托，本公司矿业权评估师卫三保、评估人员毋若愚、卫昕对该矿现场踏勘，实地收集、核查与评估相关的资料。

2020年9月10日—13日，委托方补充评估资料。

2020年9月14日—16日，评估组按分工审查、核查、熟悉评估资料；研究、确定评估方法，制定评估方案。选择相关参数并进行评估运算，拟编评估报告。

2020年9月17日—26日，委托方补充评估资料。

2020年9月27日—28日，评估组讨论评估报告，与委托方沟通；评估项目负责人修改、补充评估报告，复核人复核，出具评估报告。

### 十、现场核实考察和市场调查情况

2020年9月9日，本公司矿业权评估师卫三保、评估人员毋若愚、卫昕对评估对象进行现场核查和市场调查，根据评估要求，收集了评估所需的资料。

通过现场调查，评估人员了解到该矿为新出让矿山，交通较为便利。评估人员收集了“勘查地质报告”。

通过现场核查和资料收集，相关资料基本齐全，数据可靠；实际情况与“勘查地质报告”所反映的情况基本符合。

### 十一、评估方法

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，采矿权评估适用的矿业权出让收益的评估方法有基准价因素调整法、交易案例比较调整法、收入权益法、折现现金流量法。

对于具备评估资料条件且适合采用不同评估方法进行评估的，应当采用两种以上评估方法进行评估，通过比较分析合理形成结论。

因方法的适用性、操作限制等无法采用两种以上评估方法进行评估的，可以采用一种方法进行评估，经比较符合基准价因素调整法的使用范围，本报告选取基准价因素调整法作为评估方法。

①“交易案例比较调整法”：因相关部门未公布具体调整细则，故不适用交易案例比较调整法。

②“收入权益法”限于不适用折现现金流量法且矿产资源储量规模为小型的详查和勘探探矿权，及不适用折现现金流量法的下列采矿权：矿产资源储量规模和矿山生产规模均为小型的采矿权；评估计算的服务年限小于 10 年且生产规模为小型的采矿权；评估计算的服务年限小于 5 年且生产规模为大中型的采矿权。根据国土资源部《矿产资源储量规模划分标准》（国土资发[2000]133号）及《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号），该矿储量规模为中型，生产规模为大型。根据“勘查地质报告”及其评审意见，该矿累计查明资源量7176万吨，“开发利用简报”拟定生产规模为400万吨/年，服务年限约17年。该矿生产规模为大型且服务年限较长，故不适用收入权益法。

③“折现现金流量法”：该矿为新出让矿山，且“开发利用简报”也无详细的固定资产投资、生产成本明细等参数，故不适用折现现金流量法。

④“基准价因素调整法”是通过获取相应的矿业权市场基准价，在充分对比分析评估对象与矿业权市场基准价可比因素差异的基础上，确定可比因素调整系数。基准价因素调整法是基于替代原则的一种间接评估方法。利用矿业权出让收益市场基准价，在充分对比分析评估对象与矿业权出让收益市场基准价可比因素差异的基础上，调整得出矿业权价值的一种评估方法。

依据中国矿业权评估师协会《中国矿业权评估准则》及《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的相关规定和要求，选择“基准价因素调整法”对此采矿权进行评估。

计算公式如下：

式中：P —评估对象的出让收益评估值；

Pj—采用市场基准价计算的矿业权出让收益；

e—地质勘查工作程度调整系数；

g—矿石质量调整系数；

q—资源（可采）储量调整系数；

p—矿产品价格调整系数；

λ—矿体赋存开发条件调整系数；

ω—矿山建设外部条件调整系数。

### 十二、评估参数的确定

（一）采用市场基准价计算的矿业权出让收益（Pj）

采用市场基准价计算的矿业权出让收益按以下公式计算：

矿业权出让收益＝资源储量×基准价

1、保有资源量

根据“勘查地质报告”及其评审意见，截止2020年9月15日，该矿累计查明资源量7176万吨。

由于该矿为新设矿权，未开采，没有资源量损失。故截止评估基准日2020年8月31日保有资源7176万吨。

2、出让收益市场基准价

根据山西省国土资源厅《关于公布实施<山西省矿业权出让收益市场基准价的通知>》（晋国土资规[2018]4号），建筑用花岗岩矿出让收益市场基准价为1元/吨，故本次评估按1.00元/吨计算出让收益。

3、采用市场基准价计算的矿业权出让收益

将上述参数代入采用市场基准价计算的矿业权出让收益计算公式：

采矿权出让收益=资源储量×基准价

=7176×1.00

=7176.00(万元)

（二）调整因素的确定

1、地质勘查工作程度调整系数（e）

根据“勘查地质报告”,矿区范围内投入的勘查工作有地形测量、专项地质测量、力学样、放射性测试样、化学全分析、岩矿鉴定、浅钻等，勘查程度基本达到建筑用花岗岩矿开采的要求。

综合考虑，本项目评估确定地质勘查工作程度调整系数(e)取1.00。

2、矿石质量调整系数（g）

根据“勘查地质报告”, 矿区内矿体放射性检验结果为0.1-0.2，内、外照射指数均≤1.0，低于工业指标，可适用于室外建筑用砂；矿石硫酸盐及硫化物（按SO3质量计）为0.0261%-0.0326%，平均为0.03%，＜0.5%，属Ⅰ类；碎石压碎指标：为7.50-8.06%，均值：7.80，＜10%，品级属Ⅰ类；坚固性（质量损失率）指标：0.38-1.30Mpa，最大值：1.30Mpa，＜8.0Mpa，品级属Ⅰ类。矿区矿石化学性质稳定，抗风化、耐酸碱性能强，该矿花岗岩机制砂品级较好，总体可达到Ⅰ类。

综合考虑，本项目评估确定矿石质量调整系数（g）取1.00。

3、资源（可采）储量调整系数（q）

根据“勘查地质报告”，矿区范围内共探求（推断+控制）资源量7176万吨。根据《矿产资源储量规模划分标准》（国土资发[2000]133号），储量规模为中型矿山。根据“开发利用简报”，该矿可采储量为6817万吨，占查明资源量的95%。

综合考虑，本项目评估确定资源（可采）储量调整系数（q）取0.93。

4、矿产品价格调整系数（p）

根据规定，评估对象现时产品销售价格除以基准价制定当时产品销售价格，得出产品销售价格调整系数。

评估对象现时产品销售价格采用评估基准日前一年当地平均销售价格；基准价当时产品销售价格采用2017年当地平均销售价格。

矿产品价格调整系数(p)采用下式计算：

P=PS/PX

式中：P—产品销售价格调整系数；

Ps—评估对象现时产品销售价格；

Px—基准价制定时产品销售价格。

评估人员查询了山西省住房和城乡建设厅公布的《山西省各市建设工程材料指导价格》，中（粗）砂2019年7月底至2020年8月底销售价格为97.57元/m3（不含税），基准价制定年2017年销售价格为61.15元/ m3（不含税）。

则产品销售价格调整系数（p）=97.57÷61.15=1.5956

5、矿体赋存开发条件调整系数（λ）

本次评估矿种为建筑用花岗岩（机制砂）矿。根据“勘查地质报告”，矿体赋存于新太古代五台期变质花岗岩中，矿体规模东西长约0.15-0.62km，南北宽约0.50-1.31km。赋存标高1133-985m，片麻理走向130～210°，倾向北西，倾角一般为8～14°。矿体含矿岩性为变质黑云二长片麻岩、变质含石榴白云母二长花岗岩。地表分布有风氧化带，0-0.2m的风氧化带岩石裂隙发育，岩石表面褪色，岩石结构发生明显变化。风化层向深部矿体愈坚硬，开采成本高。

资源赋存开发条件调整系数主要采用选矿回收率系数、水文地质条件系数、工程地质条件系数的乘积确定。计算公式为：

λ=λ1×λ2×λ3

式中：λ—矿体赋存开发条件

λ1—选矿回收率系数

λ2—水文地质条件系数

λ3—工程地质条件系数

①选矿回收率系数（λ1）：

本次评估矿种为建筑用花岗岩（机制砂）矿，矿石直接传送到颚式破碎机内，经二次破碎一次棒磨，一次破碎到50mm。第二次破碎到5～30mm，棒磨到0.15～4.75mm，即可获得不同粒度的建筑用砂，经水洗，筛分出0.15-4.75mm不同颗粒级配的产品。出砂率为70%。参照邻矿建筑用砂矿筛分测试（颗粒级配表），砂的粒级在0.15～4.75mm，粒级连续性较好，每一个粒级占有一定的百分比。符合机制砂筛选标准规定。对流失细颗粒，0.08mm以上的颗粒被回收，流失的0.08以下颗粒部分和泥土通过沉淀池可以得到完全控制，水也可以循环使用。

综合考虑选矿工序复杂程度及邻矿筛分测试（颗粒级配表），本次评估选矿回收率调整系数取值为0.90。

②水文地质条件系数（λ2）：

a、评估对象的水文地质条件（λ2s）

该矿水文地质条件简单。

b、基准价对应的水文地质条件（λ2x）

评估无法获得制定基准价时设立的水文地质条件。

c、水文地质条件调整系数（λ1）

参照《中国矿业权评估准则（2016）（征求意见稿）》，该项指标评判标志分为三档，评估对象水文地质条件相对于基准价水文地质条件相对简单，赋值参考范围为1＋(1～5%)；相对接近，赋值参考范围为1；相对复杂，赋值参考范围为1-(1～5%)。

评估对象的水文地质条件简单。

综合考虑，本项目评估确定水文地质条件系数取1.00。

③工程地质条件指标（λ3）：

a、评估对象的工程地质条件（λ3s）

该矿工程地质条件中等。

b、基准价对应的工程地质条件（λ3x）

评估无法获得制定基准价时设立的工程地质条件。

c、工程地质条件调整系数（λ3）

参照《中国矿业权评估准则（2016）（征求意见稿）》，该项指标评判标志分为三档，评估对象工程地质条件相对于基准价工程地质条件相对简单，赋值参考范围为1＋(1～5%)；相对接近，赋值参考范围为1；相对复杂，赋值参考范围为1－(1～5%)。

评估对象的工程地质条件为简单。

综合考虑，本项目评估确定工程地质条件系数取值为1.00。

④环境地质条件指标（λ4）：

a、评估对象的环境地质条件（λ4s）

该矿环境地质条件良好。

b、基准价对应的环境地质条件（λ4x）

评估无法获得制定基准价时设立的环境地质条件。

c、环境地质条件调整系数（λ4）

参照《中国矿业权评估准则》（2016）（征求意见稿），该项指标评判标志分为三档，评估对象工程地质条件相对于基准价工程地质条件相对简单，赋值参考范围为1＋(1～5%)；相对接近，赋值参考范围为1；相对复杂，赋值参考范围为1－(1～5%)。

该矿山环境地质为良好型。

综合考虑，本项目评估确定评估环境地质条件系数取值为1.00。

根据上述对矿体赋存开发条件各系数的评判取值，矿山矿体赋存开发条件调整系数(λ)计算如下：

λ=λ1×λ2×λ3×λ4

=0.90×1.00×1.00×1.00

=0.90

6、矿山建设外部条件调整系数（ω）

矿山建设外部条件调整系数为交通运输条件系数、自然经济地理环境系数、水电基础设施条件系数的乘积。计算公式为：

ω=ω1×ω2×ω3

式中：ω—矿山建设外部条件调整系数

ω1—交通运输条件系数

ω2—自然经济地理环境条件系数

ω3—水电基础设施条件系数

①交通运输条件系数（ω1）

a、评估对象的交通运输条件（ω1s）

矿区位于忻府区250°方向、直距15.7km的大沟村一带，行政区划隶属庄磨镇管辖。距108国道约10km，距G55高速直距11km；交通较为便利。

b、基准价对应的交通运输条件（ω1x）

评估无法获得制定基准价时设立的交通运输条件。

c、交通运输条件系数（ω1）

参照《中国矿业权评估准则（2016）（征求意见稿）》，该项指标评判标志分为三档，评估对象的交通运输条件相对于基准价交通运输条件相对较好，赋值参考范围为1＋(1～10%)；相对接近，赋值参考范围为1；相对较差，赋值参考范围为1－(1～10%)。

考虑到评估对象的交通运输条件较为便利，因此本次评估交通运输条件系数取1.00。

②自然经济地理环境条件系数（ω2）

a、评估对象的自然经济地理环境条件（ω2s）

矿区位于云中山南东部，为构造剥蚀性中低山区。区内地势总体为北高南底，地面标高为985-1133m，最大相对高差148m。矿区内原开采采场中为基岩裸露区域。矿区东部、西南部山梁、沟谷内多为黄土覆盖。

b、基准价对应的自然经济地理环境条件（ω2x）

评估无法获得制定基准价时设立的自然经济地理环境条件。

c、自然经济地理环境条件系数（ω2）

参照《中国矿业权评估准则（2016）（征求意见稿）》，该项指标评判标志分为三档，评估对象的自然经济地理环境条件相对于基准价自然经济地理环境条件相对较好，赋值参考范围为1＋(1～3%)；相对接近，赋值参考范围为1；相对较差，赋值参考范围为1－(1～3%)。

考虑到评估自然经济地理环境条件一般，因此本次评估自然经济地理环境条件系数取0.95。

③水电基础设施条件系数（ω3）

a、评估对象的水电基础设施条件（ω3s）

矿区用电由当地供电部门供给。矿区附近无生活水源区等重要水体，矿区内浅部水资源较为缺乏，附近村庄人畜吃水靠自来水。

b、基准价对应的水电基础设施环境条件（ω3x）

评估无法获得制定基准价时设立的水电基础设施条件。

c、水电基础设施条件系数（ω3）

参照《中国矿业权评估准则（2016）（征求意见稿）》，该项指标评判标志分为三档，评估对象的水电基础设施条件相对于基准价水电基础设施条件相对较好，赋值参考范围为1＋(1～5%)；相对接近，赋值参考范围为1；相对较差，赋值参考范围为1－(1～5%)。

考虑到评估对象矿区内浅部水资源较为缺乏，因此本次评估水电基础设施条件系数取0.95。

根据上述对矿山建设外部条件各系数的评判取值，矿山建设外部条件调整系数(ω)计算如下：

ω＝ω1×ω2×ω3

＝1.00×0.95×0.95

＝0.90

则：矿山建设外部条件调整系数为0.90。

7、调整因素的确定

经与上述矿种基准价各可比因素类比以后，获得各项调整系数，调整系数统计见下表：

各调整系数统计表

| 序号 | 项 目 | 调整系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘查工作程度调整系数（e） | 1.00 |
| 2 | 矿石质量调整系数（g） | 1.00 |
| 3 | 资源（可采）储量调整系数（q） | 0.93 |
| 4 | 矿产品价格调整系数(p) | 1.5956 |
| 5 | 矿体赋存开发条件的调整系数(λ) | 0.90 |
| 6 | 矿山建设外部条件调整系数(ω) | 0.90 |
| 总调整系数 | 计算公式：X=e×g×q×p×λ×ω | 1.20 |

将上表中数据代入公式，得出评估对象的评估价值（Ｐ）：

P=Pj×X

= 7176.00×1.20

= 8611.20（万元）

### 十三、评估假设

1、假定所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及采矿技术水平、条件等仍如现状而无重大变化；

2、假定本次评估所依据的有关地质资料完整、真实、可靠；

3、假定国家产业、金融、财税、资源、矿业权出让收益政策在预测期内无重大变化；

4、假定矿业权市场及矿产品市场供需水平基本保持不变；

5、以当前勘查技术水平为基准。

### 十四、评估结论

评估人员在认真审查、核实委托方提供的评估资料，深入研究、分析评估对象实际情况的基础上，依据“基准价因素调整法法”的评估程序和方法，经认真计算，确定山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权于2020年8月31日出让收益评估值为人民币8611.20万元。

大写：人民币捌仟陆佰壹拾壹万贰仟元整。

### 十五、特别事项说明

1、评估基准日后调整事项

在评估结论有效期内，如果山西省忻府区XF2020004建筑用花岗岩（机制砂）矿采矿权所依附的资源面积、储量发生明显变化，委托方可商请本评估机构，按原评估方法对评估结果进行重新计算和相应调整；若本次评估所采用的价格标准发生不可抗拒的变化，并对评估结论造成明显影响时，委托方应及时聘请本评估机构重新计算其评估值。

2、评估责任划分

委托方对所提供的评估资料的真实性、可靠性负责，不对评估结论合法性负责；本评估机构对本评估结论是否符合评估的法律、法规和矿业权评估的执业规范负责，不对采矿权定价决策负责。本评估结论是依据特定目的和具体情况估算出的采矿权评估价值，不得用于其他目的；若用于其他目的，所造成的一切损失或后果，责任由使用者自负。

### 十六、评估报告使用限制

1、评估结论使用有效期

评估结果公开的，自公开之日起有效期一年，评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。超过此有效期使用本评估结论造成的一切损失或产生的其他后果，本评估机构不承担任何责任。

2、评估报告使用范围

本评估报告是应委托方要求，为本报告所列明之目的而作。本评估报告及其附件仅供委托方实施该评估目的以及呈送有关管理机关检查评估工作之用，不得提供给其他任何部门、单位或个人使用。非为法律、行政法规规定，未经本评估机构书面同意，本评估报告的全部或部分内容均不得公诸于任何公开媒体。本评估报告未经评估单位盖章、未经矿业权评估师签字盖章以及报告的复印件都不具法律效力。

3、评估结论有效的其他条件

本评估结论是在本评估报告特定目的条件下，根据未来矿山持续经营原则确定的采矿权价值，评估中没有考虑将采矿权用于其他目的可能对采矿权价值所带来的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化或其他不可抗力可能对其造成的影响。如果上述前提条件和持续经营原则发生变化，本评估结论将随之发生变化而失去效力。

### 十七、矿业权评估报告日

本项目评估报告日即出具评估报告的日期为2020年9月28日。

### 十八、评估责任人员（附件8）

法定代表人：

矿业权评估师：

矿业权评估师：

山西儒林资产评估事务所有限公司

二○二○年九月二十八日